## Slide 1: Kontroleri
Video kartica
Zvucna kartica
Mrezna kartica

## Slide 2: Kontroleri-pojam
Posrednik izmedju periferije i CPU naziva se kontroler ili adapter.
Svaka komunikacija izmedju CPU i perifernih komponenti obavlja se preko kontrolera.
Kontroleri se realizuju na 3 nacina:
u vidu cipa na maticnoj ploci
u vidu kartice koja se smesta u slot na ploci
kao poseban cip ugradjen u dati uredjaj(na stampanoj ploci uredjaja)

## Slide 3: Zadaci kontrolera i primeri
Zadaci su:
Usaglasava brzine prenosa podataka izmedju periferije i CPU
Prevodjenje podataka
Pojacava signale izmedju CPU i periferije
Primeri su:
video kartica,zvucna i mrezna
kontroler hard diska
kontroler tastature
IDE kontroleri

## Slide 4: Zvucna,graficka i mrezna kartica-kao primeri kontrolera

## Slide 5: Video (graficka) kartica-VGA card
video kartica,graficka kartica,video(graficki) adapter,VGA kartica
kontroler uredjaja za prikazivanje slike
Uloga-uzima podatke iz CPU-a i obradjuje video materijale kako bi se prikazivali na ekranu u vidu 2D ili 3D slike(daje signal slike)
Dve osnovne vrste grafickog adaptera:
prosti baferi slike
graficki procesori(kartica sa grafickim procesorom)

## Slide 6
Video adapter moze imati 2 oblika:
integrisan na maticnu plocu-u vidu cipa
nezavistan adapter(neintegrisan)-u vidu kartice koja ide u jedan od slotova na ploci
integrisana

## Slide 7: GPU
Kartice novije generacije(moderne geraficke kartice),ubrzane
GPU-Graphics Processing Unit-graficki procesor-uobicajeni naziv za graficku karticu sa video procesorom(inace deo video karte)
GPU sve poslove u vezi obrade slike preuzima na sebe

## Slide 8: Delovi grafickih kartica novije generacije
PCB-stampana plocica na kojoj se nalaze svi ostali delovi
GPU-graficki procesor-glevni deo kartice-vrsi obradu slike(prevodi bionarni kod u sliku)
VRAM-Video RAM –memorija kartice
Konektor-PCI,PCIe,AGP(interfejs prema procesoru)
Izlazi-VGA,DVI,VIVO,HDMI…(interfejs prema uredjajima za prikazivanje slike)
Hladnjak sa ventilatorom(GPU se sastoji iz velikog broja tranzistora pa se dosta zagreva)-aktivno hladjenje
Neke kartice imaju i pasivni hladnjak na VRAM

## Slide 9: Uproscena blok sema video kartice

## Slide 11: Karakteristike graficke kartice
Rezolucija
Broj boja
f osvezavanja slike
Kolicina video memorije
Interfejsi
rezolucija

## Slide 12: Interfejsi graficke kartice
Najmanje 2:
Jedan prema monitoru(konektor za monitor)
Jedan prema ostatku racunara tj procesoru(ide na slot na maticnoj ploci)

## Slide 13: Postoje nekoliko vrsta priključaka monitora na grafičku karticu
VGA konektor na kablu
HDMI
VIVO

## Slide 15: Novije tehnologije
Ovakvu mogucnost nemaju sve kartice
SLI tehnologija koristi iskljucivo
PCI-e x16

## Slide 16: Zakljucak Zadatak
Loše dizajnirane video kartice i njihovi drajveri su jedni od glavnih uzroka nestabilnosti u radu PC racunara.
Video kartica zajedno sa monitorom je odgovorna za kvalitet slike na ekranu monitora.
Loša video kartica ili monitor može izazvati naprezanje i zamor kod korisnika.
Proizvodjaci grafickih kartica

## Slide 17: Zvucna kartica(audio)-sound card
Uloga
Zvučna kartica ima zadatak da zvuk, uskladišten u računaru u digitalnom obliku pretvori u analogni oblik tako da može da se reprodukuje u zvučnicima.
omogućava i reprodukciju audio CD diskova sa računara
obradjuje zvuk
vrsi snimanje zvuka uz pomoc
mikrofona

## Slide 18
Zvucna kartica moze biti:
Integrisana na maticnu plocu
Interna kartica-postavlja se u odgovarajuci slot na ploci(PCI)
Eksterna kartica-obicno se povezuje preko USB-a

## Slide 19: Delovi zvucne kartice
DSP (Digital Sound Processor)
CODEC
ADC (Analog Digital Converter) pretvarač
DAC (Digital Analog Converter) pretvarač
Memorija zvučne kartice
Interfejs prema procesoru tj ostatku racunara
Interfejs prema ulaznim i izlaznim zvucnim uredjajima

## Slide 20: Ulazi i izlazi na zvucnoj kartici

## Slide 21
Po nameni zvucne kartice se dele na:
amaterske
poluprofesionalne
profesionalne

## Slide 22: Mrezna kartica-NIC
Mrezna kartica,mrezni adapter
NIC- Network Interface Card -kartica mrežnog interfejsa
Koristi se za povezivanje računara unutar
lokalne mreže (LAN - Local Area Network) ili
bežične mreže (WAN - Wireless Area Network)
postavlja se u PCI slot na matičnu ploču(PCI ili PCI express)
cesto je integrisana

## Slide 23
Mrežna kartica je tačka u kojoj se podaci prevode iz jednog oblika u drugi- iz formata za prenos kablom prvode u oblik pogodan za obradu u CPU i obrnuto (pretvaranje podataka iz paralelnog u serijski prenos)
Podaci uređeni za paralelni prenos (unutrašnja magistrala PC računara) se obradjuju za serijski prenos( preko mreznog kabla)
Podatke u serijskom formatu kabl prenosi na neki drugi umreženi računar ili uredjaj u mrezi.

## Slide 24
Kartica sa portom RJ-45(LAN port)
Kartica sa ST portom za opticki kabl
Kartica sa SC portom za opticki kabl
Wireless adapter

## Slide 25: Vrste mreznih kartica
U zavisnosti od brzine transfera(prenosa) podataka:
10 Mb/s kartice
100 Mb/s kartice
1Gb/s kartice
U zavisnosti od primene:
kartice za stone računare (jedan priljučak)
za servere (više priljučaka, veća pouzdanost, veći protok, manje opterećenje procesora)
za bezicne mreze

## Slide 26: Ostale kartice u racunaru
Kartice koje se koriste u racunaru su:
FM
TV
Faks Modem Voice kartica
FM kartica jeste radioprijemnik koji na račanaru omogućava prijem radio programa.
TV kartica omogućava prijam TV programa pomoću računara. U zavisnosti od modela ona može da omogući i korišćenje video rekordera, snimanjeTV programa na hard disk i neke druge video operacije.

## Slide 27: TV kartica

## Slide 28: TV/FM Kartica
Veoma često su i FM i TV kartica integrisani u jednoj kartici koji onda nazivamo TV/FM kartica

## Slide 29: Faks Modem Voice kartica
modemska funkcija -omogućavanje povezivanje računara sa drugim računarima korišćenjem telefonske linije.
ova kartica omogućava i slanje i prijem faksova pomoću računara, a može da se koristi i kao govorna mašina za odgovor na telefonske pozive i prijem poruka (telefonska sekretarica).
Pored uređaja u obliku kartice (interni modem) ovi uređaji postoje i kao posebne jedinice koje se priključuju na serijski port računara (eksterni modem).